SASEBO Waveform Acquisition

クイックスタートガイド

SASEBO Waveform Acquisition

Quick Start Guide

[第0.9版]

2010年10月1日

（独） 産業技術総合研究所

情報セキュリティ研究センター

# はじめに

SASEBO Acquisitionは，SASEBO-GIIに実装された暗号モジュールの電圧波形を計測するためのプログラムである．本ドキュメントでは，SASEBO-GIIに実装されたAES回路の消費電力波形をオシロスコープAgilent DSO1024Aにより計測し，波形データを取得するまでの手順を解説する．

# 準備

本ドキュメントで使用するハードウェアとソフトウェアは以下のとおり．

- SASEBO Acquisition インストーラパッケージ Setup.msi

- SASEBO-GII

- 制御回路データsasebo_gii_ctrl.mcs

- AES回路データsasebo_gii_aes_comp_lx30.mcs

- PC (Windows XP/Vista/7)

- オシロスコープAgilent DSO1024A

- パッシブプローブ，SMAケーブル，SMA(female)-BNC(male)変換コネクタ

- USBケーブル（A-Bタイプ）2本

# SASEBO Waveform Acquisitionのインストール

SASEBOのWebsites内のDPA contestのページからSetup.msiをダウンロードしSASEBO Waveform Acquisitionをインストールする．

http://staff.aist.go.jp/akashi.satoh/SASEBO/jp/DPAcontest/index.html

SASEBO Waveform AcquisitionはFTDI VCP/D2XXドライバ，Microsoft .NET Framework 3.5， National Instruments NI-VISA 4.6.2を必要とする．インストールが完了すると，図1のようにデスクトップ上にアイコンが確認できる．詳細は下記のURLの“SASEBO-GIIクイックスタートガイド”を参照のこと．

http://staff.aist.go.jp/akashi.satoh/SASEBO/pdf/SASEBO-GII_QuickStartGuide_Ver1.0_English.pdf

図1　SASEBO Waveform Acquisitionのアイコン

# SASEBO-GIIのセットアップ

SASEBOのWebsite内のDPA contestのページから制御回路データsasebo_gii_ctrl.mcs，AES回路データsasebo_gii_aes_comp_lx30.mcsをダウンロードし，制御回路データをSpartan-3A XC3S400AのROMへ，AES回路データをVirtex-5 LX30 XC5VLX30のROMへ書き込む．詳細はSASEBO-GIIクイックスタートガイドを参照のこと．

# 波形データの取得手順

1)　SASEBO-GIIの動作周波数を設定する．

SASEBO-GIIの電源を切り，DIPスイッチSW7を図2のようにして動作周波数を2 MHzに設定する．

図2　動作周波数の設定 SW7

2)　PCにSASEBO-GIIとDSO1024AをUSBケーブルで接続する．

3)　プローブをSASEBO-GIIに接続する（図3）．

チャンネル1のプローブ： TP2（GNDはTP5）

チャンネル2のプローブ： J6の1番ピン（GNDはボードの支柱）

図3　プローブを2本使用する場合

チャンネル1にSMAケーブルを使用する場合は，図4のようにJ2に接続する．

図4　プローブとSMAケーブルを使用する場合

4)　DSO1024Aの電源を投入する．

5)　SASEBO-GIIの電源を投入する．

6)　SASEBO Waveform Acquisitionを起動する．

オシロスコープが認識されない場合，”Oscilloscope is not ready!”と表示される．

図5　SASEBO Waveform Acquisitionの起動画面

7）　オシロスコープの設定

“Scope Properties” ボタンをクリックし，オシロスコープの設定を行う．最適な値は使用するプローブ等に応じて変わるので，適宜調整する．

図6　オシロスコープの設定画面

8)　波形の確認

“Single” ボタンをクリックして波形データを1回取得し，波形がウィンドウ内に収まっていることを確認する．

図7　波形の確認（SMAケーブルと透過型50Ω終端を使用した例）

9)　波形計測

“#Traces”で取得する波形数を設定し，”Start”ボタンをクリックで計測を開始する．波形取得が設定回数実行された後，下記フォルダに波形データが保存される(YYYY, MM, dd, HH, mm, ss はタイムスタンプ)．

“\Users\[user]\MyDocuments\SASEBO_Aquisition\wf_gii_yyyy_MM_dd_HHmmss”

# 付録

- SASEBO-GIIの動作周波数設定(SW7）

表1　SW7の設定

| 値 | SW7 | 動作周波数 | 値 | SW7 | 動作周波数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 24MHz | 4 |  | 4MHz |
| 1 |  | 12MHz | 5 |  | 3MHz |
| 2 |  | 8MHz | 6 |  | 2MHz |
| 3 |  | 6MHz | 7 |  | 1MHz |

- SASEBO　Waveform　Acquisitionメニュー

## File(F)

本プログラムを終了する．オシロスコープの設定が，マイドキュメント\SASEBO_Acquisition　フォルダにVISAリソースアドレス名をファイル名として、保存される．

## Setting(S)

### Activate Scope

チェックオンのとき，オシロスコープを有効にする．チェックオフのとき，オシロスコープを無効にし、オシロスコープに波形データの取得要求を出さない．

### Remote Scope

Host にホスト名またはIPアドレスを設定すると，TCP/IPによるVISAの利用が可能となる．

## Help(H)

### About(A)

本プログラムのバージョン情報を表示する．

図8　バージョン情報

## Property 設定ウィンドウ

Config は使用するオシロスコープの任意の設定を記述する．

# Text boxes

J6

TP5

TP2

GND

J2

GND

J6